## Slide 1: Продолжающий уровень
Инфракрасный датчик

## Slide 2: На этом занятии
Научимся пользоваться инфракрасным датчиком
Научимся делать систему удаленного управления и программировать робота, который следует за радиомаяком (ИК пульт EV3). «Робот собачка»
Научимся использовать ИК датчик в трех главных режимах
Изучим ограничения ИК датчика
Пререквизиты: Переключатели, Циклы, Блоки сравнения и математические блоки

## Slide 3: Что делает ИК датчик?
Измеряет приближение маяка или обьекта
Измеряет угол маяка относительно датчика
Измеряет какая кнопка нажата на маяке
Маяк может быть установлен в 4 канала. ИК датчик можно запрограммировать на определенный канал. Это позволяет нам использовать несколько маяков в одной комнате.
ИК датчик
Маяк

## Slide 4: Три режима
Работает на расстоянии до 70см (или 100 единиц приближения)
Режим приближения
  Выдает неопределенный тип объекта, называемый приближением (не в дюймах или сантиметрах)
Режим маяка
  Выдает направление (угол) и приближение до маяка. Курс измеряется не в градусах.
Режим удаленный
  Выдает какая кнопка была нажата на маяке
На этом занятии мы будет использовать все три режима
Блок ИК датчика находится в желтой палитре блоков

## Slide 5: Испытания
Чтобы научится пользоваться ИК датчиком вам необходимо пройти три испытания:
  Испытание 1: Создайте удаленное управление роботом. Нажатие на разные кнопки приводит к разным действиям
  Испытание 2: «Робот собачка» с пропорциональным регулятором: Робот должен двигаться туда, где маяк используя приближение и направление.
  Испытание 3: Проверить точность ИК датчика для определения расстояния.

## Slide 6: Псевдокод/Подсказки
Испытание | Псевдокод / Подсказки
Удаленное управление | Запускать разные действия основываясь на данных о кнопках на первом канале, какая именно нажата
«Робот собачка» | Если робот видит <15 приближения от маяка, то ехать назад Если робот видит >15 приближения от маяка, то ехать вперед Используйте пропорциональный регулятор, чтобы настроить релейное управление относительно направления маяка Заметка: Тема пропорционального регулятора покрыта в Продвинутом уровне.
Точность режима приближения | Измерьте расстояние используя УЗ и ИК датчик. (Используйте Port View). Сравните измерения для разных расстояний и разных поверхностей.

## Slide 7: Решение: удаленное управление
Убедитесь, что маяк настроен на первый канал.

## Slide 8: Решение: «робот собачка»

## Slide 9: Испытание 3: Сравнение датчиков
Инструкции:
Держите каждый датчик в 10CM от поверхностей и смотрите в Port View
Выберите отражающие и неотражающие поверхности для теста
Урок:
ИК датчик работает на интенсивности отраженного света в инфракрасном диапазоне. Он не будет таким же точным, как и УЗ в измерении расстояния. Попробуйте разные расстояния.
Поверхность | Реальное расстояние до поверхности | УЗ измерения | ИК измерения
Алюминиевая фольга | 10CM |  | 
Деревянный стол | 10CM |  | 
Черная бумага | 10 CM |  | 
Стекло | 10 CM |  | 
Белая бумага | 10 CM |  | 

## Slide 10: Обсуждение
Какие режимы имеет ИК датчик?
  Отв: Приближение, Маяк и Удаленный
Может ли ИК датчик измерять расстояние?
  Да, но не точно, потому что он основан на интенсивности отраженного света. Таким образом, он будет меняться в зависимости от материала, из которого сделан объект.

## Slide 11: Следующие шаги
Обратитесь к Продвинутому уровню по ИК датчику (уже скоро…)
Обратитесь к Продвинутому уровню по Пропорциональному регулятору.

## Slide 12: Благодарность
Этот урок создан Sanjay Seshan и Arvind Seshan
Больше уроков доступно на сайте mindlesson.ru и ev3lessons.com
Перевод осуществил: Абай Владимир, abayvladimir@hotmail.com
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.