## Slide 1: Продолжающий уровень
Поворот с помощью собственных блоков

## Slide 2: На этом занятии
Создадим полезный мой блок
Создадим Мой блок, который берет за входные параметры измерения транспортиром
Сделаем мой блок поворота
Пререквизиты: Основы поворота, Собственные блоки с входом и выходом, Шины данных, Блоки математики, Port View

## Slide 3: Градусы Энкодера и градусы Транспортира
Так же как и Move_CM, вы можете создать мой блок для поворота. Для блока езды на сантиметры мы измеряли сколько градусов в одном сантиметре.
Чтобы сделать Мой блок Поворота на градусы, нужно определить сколько градусов мотора в одном градусе транспортира.
45 градусов поворота робота в реальном мире можно измерить с помощью транспортира. Мы называем их градусы транспортира.
Вы можете использовать EV3, чтобы измерить на сколько колесо повернулось. Мы называем их градусами энкодера.

## Slide 4: Поворот на градусы в 3 простых шага
Шаг 1: Сколько градусов мотора в одном градусе транспортира?
Шаг 1A: Измеряем энкодером градусы
Шаг 1B: Запрограммируйте робота повернуть на 1 градус транспортира
Шаг 2: Добавьте математический блок, чтобы перевести градусы транспортира в градусы энкодера.
Шаг 3: Создайте мой блок Turn_Degrees с 2 входными параметрами (мощность и градусы)

## Slide 5: Шаг 1A: Измеряем энкодером
Рассчитаем сколько градусов энкодера в одном градусе транспортира
  Перейдите в Port View и выберите энкодер мотора
  Удерживайте одно колесо и поворачивайтесь только другим (Поворот одним мотором). Поверните робота на желаемое кол-во градусов. Убедитесь, чтобы колеса не проскальзывают.
  Посмотрите на градусы энкодера и поделите их на градусы траспортира.
  Это число – кол-во градусов энкодера в одном градусе транспортира.
Пример с DroidBot-ом
  Робот повернул на 90 градусов транспортира
  Port View показал 330 градусов энкодера
  330 градусов энкодера/90 градусов транспортира = 3.7

## Slide 6: Шаг 1B: Поверните робота на 1 градус

## Slide 7: Шаг 2: Перевод градусов

## Slide 8: Шаг 3A: Создаем мой блок
A. Выделите два блока и перейдите в конструктор моего блока
B. Создайте 3 входных параметра: градусы и мощность. Оба настроены как числовые.
Обратитесь к занятию «Собственные блоки с входом и выходом», если вам нужна помощь с созданием Моего блока
A
B

## Slide 9: Шаг 3A: Соединяем шины данных
C. Соединить входы в сером блоке. Входной параметр градусов соединяется с блоком математики. Входной параметр мощности соединяется с мощностью рулевого управления. Результат блока математики соединяется с градусами рулевого управления.

## Slide 10: Шаг 3B: Мой блок Turn_Degrees

## Slide 11: Шаг 3B: Внутри Right_TurnDegrees

## Slide 12: STEP 3B: Inside Turn_degrees left

## Slide 13: Обсуждение
Почему мой блок TurnDegree полезен?
  Вы можете измерить повороты используя транспортир и ввести это число в блок
Изменение входных параметров одной копии моего блока TurnDegrees повлияет ли на другую копию?
  Нет. Поэтому Мои блоки полезны. Вы можете использовать мой блок множество раз, каждый раз с разными цифрами мощности и градусов(или другие параметры).
Можете ли вы изменить Мой блок после того, как он сделан?
  Вы можете изменить все.

## Slide 14: Благодарность
Этот урок создан Sanjay Seshan и Arvind Seshan
Больше уроков доступно на сайте mindlesson.ru и ev3lessons.com
Перевод осуществил: Абай Владимир, abayvladimir@hotmail.com
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.