## Slide 1: Продолжающий уровень
Переменные

## Slide 2: На этом занятии
Узнаем о типах переменных
Научимся считывать и записывать данные в переменные
Пререквизиты: Шины данных, Знакомство с датчиком цвета, Экран: отображение теста и графики, Блок ожидания

## Slide 3: Доп. инструмент: проводной режим блока экрана
Отображаемый текст
Нажмите на это поле
Отображаемый текст
Очистка экрана
Стартовая колонка отрисовки
Строка отрисовки
Цвета текста
Размер текста
  0 – Маленький
  1 – Маленький, жирный
  2 – Большой

## Slide 4: Переменные
Что такое переменная? Отв.: Переменная содержит значение, которое вы можете потом использовать в программе. Представьте, что это тетрадка или чемодан или сумочка, которая хранит значение для вас.
Вы можете назвать переменную как душе угодно
Вы можете задать тип переменной:
  Числовой (Содержит Цифры )
  Логический (Содержит Истину/Ложь)
  Текстовый (Содержит строку… “Hello World”)
  Числовой массив (Содержит набор чисел… 1,2,3,5,7,13,21)
  Логический массив (Содержит набор логики… Истина, Истина, Ложь)
Они могут быть как и Входными так и Выходными….
  Запись – сохраните значение в переменную (положите яблоко в карман)
  Чтение – достаньте последнее значение записанное в переменную (достаньте яблоко)

## Slide 5: Зачем переменные?
Переменные – легкий способ переносить данные через код, без использования шин данных
Вы так же можете использовать переменные, чтобы перенести данные в Мой блок без создания Входных параметров (напр. Переменная, хранящая диаметр колеса – скорее всего вы не захотите использовать входной параметр для нее, из-за редкого изменения значения. Вы так же можете использовать переменные в разнообразных местах программы, менять ее можно с одного места.)
Переменные – массивы могут хранить множество данных без нужды в шинах данных и обычных переменных
Использование множества шин данных делает ваш код грязным, неудобным

## Slide 6: Блок переменной
Запись Число
Чтение Число
Запись Логика
Чтение Логика
Запись текст
Запись (Входной параметр) имеет паз
Чтение (Выходной параметр) имеет выпуклость
Число
Логика
Текст
Используйте информацию сверху, чтобы определить Входной или Выходной параметр и какой тип переменой
Чтение текст
Подсказка: Вы можете менять тип переменной с помощью кнопки в левом нижнем углу блока. Когда вы выводите логику на экран, то Ложь – 0, Истина – 1.

## Slide 7: Выходные параметры разных типов переменных
Числовая переменная:
На экране отобразится: 100
Логическая переменная:
На экране отобразится: 0
Текстовая переменная:
На экране отобразится: Hello
Запись данных в переменную
Здесь мы выводим на экран значения переменной
Можете ли вы догадать что делает каждая строка?

## Slide 8: Испытания
Испытание 1:
  Напишите программу, которая выводит на экран кол-во нажатий на кнопку блока?
Испытание 2:
  Напишите программу, которая выводит на экран кол-во линий пересеченных роботом?
START
FINISH
Challenge 2

## Slide 9: Испытание 1 Решение: Count Clicks

## Slide 10: Испытание 2 Решение: Подсчет линий

## Slide 11: Следующие шаги
Мы используем в следующих уроках:
  Продвинутый уровень: Меню системы
  Продвинутый уровень: Синхронизация потоков

## Slide 12: Благодарность
Этот урок создан Sanjay Seshan и Arvind Seshan
Больше уроков доступно на сайте mindlesson.ru и ev3lessons.com
Перевод осуществил: Абай Владимир, abayvladimir@hotmail.com
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.