## Slide 1: البرمجة للمبتدئين
بلوك الصوت
لنتعلم معاً
التعريب: د. أحمد المالح

## Slide 2: الأهداف الدراسية
تعلم كيف تستخدم بلوك الصوت
تعرف كيف يمكن أن يكون بلوك الصوت مفيد في البرمجة

## Slide 3: حساس الصوت
يعزف بلوك الصوت أصوات من المتحكمة EV3
تستطيع عزف ملفات، نغمات ونوتات.
يوجد البلوك ضمن بوابة التبويب ذو اللون الأخضر

## Slide 4: معلومات إضافية
يوجد أنماط أربعة
Stop التوقف
  يتوقف عن اصدار اي صوت
Play File عزف ملف
  يعزف الملفات من نمط .rsf
  يستخدم عادة لعزف ملفات صوتية ( مثلا Hello).
Play Tone عزف نغمة
  يعزف أي مقطوعة موسيقية (eg. D, D#)
  وكذلك النغمات المعدلة الترددات
Play Note عزف نوتة
  يعزف زر من البيانو

## Slide 5: المداخل
مستوى الصوت
انتظر لانتهاء الصوت قبل الانتقال
اسم ملف الصوت
تردد/ نوت الصوت
مدة الصوت
عزف نوت البيانو
A
B
C
D
E
A
B
F
E
A
B

## Slide 6: التحدي 1 بلوك الصوت
اصنع برنامجاً يقول hello (مرحبا) بعد الضغط على مستشعر (حساس) اللمس
مساعدة
تحتاج ان تستخدم بلوك انتظر
تحتاج لاستخدام بلوك الصوت بنمط الملف

## Slide 7: حل التحدي 1
انتظر حتى ينضغط المستشعر
قل Hello

## Slide 8: التحدي 2 بلوك الصوت
التقط الروبوت، وضعه على الوان مختلفه. افحص، اذا قرأ حساس اللون، اللون الأسود. اذا تم ذلك، فيجب على الروبوت قول “black” . ومنه، يجب على الروبوت أن يقول أحمر “red” عندما يشاهد حساس اللون، اللون الأحمر.
من أجل اي لون آخر، اعزف نوت صوتي انت تختاره لمدة 0.01 ثانية.
تأكد أن بلوك الصوت ينتظر حتى الانتهاء
كرر ذلك بشكل متواصل الى المالانهاية
تحدي متقدم: هل تستطيع فعل ماسبق والروبوت يتحرك؟ اختبر حركة الروبوت فوق عدة الوان وافحص الشيفرة وعدلها ان لزم

## Slide 9: حل التحدي 2
مفاتيح اختيار مع حساس اللون
إذا أسود قل أسود
إذا أحمر، قل أحمر
حدده بشكل اولي
اعزف نوت لمدة 0.01 لاي لون آخر
حلقة لانهائية

## Slide 10: حل متقدم للتحدي 2
تحركon بقدرة 10
مفاتيح اختيار مع حساس اللون
إذا أسود قل أسود
إذا أحمر، قل أحمر
حدده بشكل اولي
اعزف نوت لمدة 0.01 لاي لون آخر
حلقة لانهائية

## Slide 11: تحديات اضافية
اضف الوان اكثر الى بلوك مفاتيح الاختيار، حيث يمر الروبوت فوق الالوان الاضافية ويقول أخضر “green”, أزرق “blue”, أصفر “yellow”, الخ
اجعل الشيفرة توقف الروبوت عن الحركة بعد فحص 5 ألوان.

## Slide 12: دليل المناقشة
لماذا تحتاج أن تتعرف على استخدام مستشعر (حساس) الصوت؟
من الممكن أن تحتاج لمعرفة أي جزء من الشيفرات وصل إليه البرنامج. انظر إلى درس ايجاد الاخطاء في دروس المستوى المتوسط
من الممتع استخدام بلوك الصوت باضافة مشاعر للروبوت
يمكنك استعمال الاصوات للتفاعل مع الاصدقاء في اللعب بقول عمل جيد“good job” انتهت اللعبة “game over” وغير ذلك.

## Slide 13: ائتمانات
صممت هذه الدروس التعليمية من قبل سانجي سهشان و ارفيند سهشان
This tutorial was created by Sanjay Seshan and Arvind Seshan
يوجد العديد من الدروس على الموقع www.ev3lessons.com
More lessons at www.ev3lessons.com
قام بتعريب هذا العمل الدكتور أحمد المالح، البريد الإلكتروني: ahmad.maleh@gmail.com
تم هذا العمل ضمن التراخيص اللاتجارية
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.