## Slide 1: البرمجة للمبتدئين
قراءة واستخدام معطيات المستشعرات (NXT)
لنتعلم معاً
التعريب: د. أحمد المالح

## Slide 2: الأهداف الدراسية
تعلم كيف يمكنك استيراد واستخدام المعطيات من المستشعرات
تعلم كيف يمكنك مشاهدة المدخل Port View من على المتحكمة NXT
تعلم بعض الامثلة عن متى واين تصبح مشاهدة المدخل مفيدة
حاول ايجاد حل لمشاكل عامة باستخدام مشاهد المدخل

## Slide 3: لماذا تحتاج لمعطيات المستشعرات؟
يمكن لمعطيات المستشعر أن.....
  تستخدم لمساعدة تسهيل البرنامج ( لا تخمين بعد ذلك )
  تساعد البرنامج لتكون اكثر دقة
  تستخدم لايجاد الاخطاء والتصحيح في الشيفرة
  قراءة المدخلPORT VIEW هو اسهل طريقة لمعرفة معطيات المستشعر (الحساس)!

## Slide 4: كيف تستطيع مشاهدة القراءة؟
الخطوة 1:
  اضغط على ازرار اليمين او اليسار للمتحكمة حتى ترى “View” مشاهدة
  اختر بالضغط على الزر الاورنج
الخطوة 2:
  استخدم الازرار يمينا أو يسارا حتى تصل إلى معطيات المستشعر (الحساس) الذي ترغب قراءته
الخطوة 3:
  استخدم الازرار يمينا او يسارا لاختيار رقم المدخل الذي يتصل اليه المستشعر
Image Credit: http://dkc.squarespace.com/waddlebot/

## Slide 5: ماذا ترى من معطيات؟
سوف تجد قيمة قراءة المستشعر
سوف تتمكن من تحديد القيمة التي تستخدمها في البرنامج اكثر دقة
او انك تستطيع استخدام هذه القيمة لفحص صحة، فيما إذا كانت قراءة الحساس كما هو مفترض.
في هذا المثال، انت تقرأ قيم الضوء المنعكس من المدخل 3 لحساس الضوء. تم وضع الحساس فوق المساحة السوداء ثم فوق المساحة البيضاء وبعد مقارنة القيم يمكن للمبرمج تحديد قيمة العتبة بدقة.
Image Credit: http://dkc.squarespace.com/waddlebot/

## Slide 6: قراءة المدخل فعالة
كما تعرفت على مختلف الدروس EV3Lessons.com عادة ستستعمل قراءة المدخل
وعندما تكمل كل تحدي، فكر كيف يمكن ان تساعدك قراءة المدخل في ايجاد الحل افضل
تحتوي الصفحة التالية على عدد من الامثلة حاول ان تتفاعل معها

## Slide 7: مسائل أخرى يمكن أن نجد حل لها من خلال مشاهدة المدخل
التحدي 1: برمج اسهل/ اكثر دقة
اريد أن أذهب من نقطة البداية حتى موديل الليغو. استمر بالتوقع والتحقق. كيف يمكن أن أتحقق من صحة موديل الليغو؟
التحدي2: برمج اسهل/ اكثر دقة
اريد أن يلتف الروبوت 90 درجة. إن الدوران 90 درجة بالواقع هو ليس ببلوك الحركة. لهذا، كم يجب على الروبوت أن يدور من أجل أن يصنع زاوية 90 درجة؟
التحدي 3: تصحيح الشيفرة
لا يقوم الروبوت بملاحقة الخط الأخضر الذي برمجته ليقوم بذلك. لماذا؟ ما هو اللون الذي يظنه الروبوت للخط الأخضر؟ حاول وضع الروبوت على اجسام مختلفة وأجزاء من صورة_ ما الالوان أو قيم شدة الضوء المنعكسة التي استطاع الروبوت قرأتها وهل هي متطابقة مع الواقع؟
التحدي 4: افحص البناء
صنعت روبوتي بمستشعرلمس متواجد إلى الداخل قليلاً في الروبوت. كيف يمكن أن أتأكد أن الحساس مضغوط.
التحدي 5: اختبر المستشعرات (الحساسات)
قمت ببرمجة روبوتي على أن يتوقف عندما يكون المستشعر الفوق صوتي على مسافة 20 سم. لكنه يتوقف قبل ذلك. هل يا ترى يعمل الحساس بشكل صحيح؟ كيف يمكن أن ارى ماذا يقرأ المستشعر؟

## Slide 8: ائتمانات
صممت هذه الدروس التعليمية من قبل سانجي سهشان و ارفيند سهشان
This tutorial was created by Sanjay Seshan and Arvind Seshan
يوجد العديد من الدروس على الموقع www.ev3lessons.com
More lessons at www.ev3lessons.com
قام بتعريب هذا العمل الدكتور أحمد المالح، البريد الإلكتروني: ahmad.maleh@gmail.com
تم هذا العمل ضمن التراخيص اللاتجارية
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.