## Slide 1: Поворот по гиро датчику
By Sanjay and Arvind Seshan

## Slide 2: На этом занятии
Изучим что такое лаг
Изучим способ поправки ошибка лага
Поймем, почему важно исследовать альтернативные решения проблемы
Пререквизиты: Собственные блоки с входами и выходами, Шины данных, Блоки математики, Циклы

## Slide 3: Проблема гиро: лаг
Что такое лаг?
  Показания гиро датчика отстают от реальных значений
Когда поворот начинается, проходит немного времени перед тем, как датчик показывает изменения
Этот урок показывает один способ решения проблем с лагом на поворотах: уменьшение кол-во градусов на которые робот должен повернуться

## Slide 4: Измените режим в блоке ожидания
На этом занятии мы используем блок ожидания (гиро датчик) в режиме изменения
Преимущества перед режимом сравнения:
  Вам не нужно предварительно сбрасывать гироскоп
  Вы можете измерить изменение угла в обе стороны (нет необходимости изменять блок ожидания для левого поворота)
Направление (первый вход) определяет:
  0 – проверить, увеличилось ли значение градусов
  1 – проверить, уменьшилось ли значение градусов
  2 – проверить, увеличилось ли значение или уменьшилось значение градусов

## Slide 5: Поворот по гиро в 4 простых шага
Шаг 1: Создайте простую программу поворота гиро, которая поворачивается на 90 градусов, используя блок «Ожидания» в режиме изменения значения угла гиро
  Не забудьте откалибровать гироскоп перед блоком ожидания (см. Урок по гироскопу)
Шаг 2: Компенсируйте отставание (лаг)
Компенсировать отставание, уменьшив угол поворота в зависимости от вашего робота (например, 86 градусов вместо 90 градусов)
Используйте математический блок для создания автоматического калькулятора для компенсации задержки
Шаг 3: Создайте и подключите Мой Блок
Шаг 4: Повторите шаги, чтобы сделать один для поворотов налево и один для поворотов направо.

## Slide 6: Шаг 1: Простой поворот по гиро

## Slide 7: Шаг 2: Компенсируйте отставание (лаг)

## Slide 8: Шаг 2B: Автоматическая компенсация

## Slide 9: Шаг 3A: Создание моего блока
Выделите все блоки и откройте конструктор моего блока
Добавьте 2 входных параметра: один для мощности и один для градусов
Обратитесь к уроку собственные блоки с входами и выходами по надобности
B
A

## Slide 10: Шаг 3B: Подключите шины данных
Градусы
Мощность
Соедините градусы к математическому блоку, а мощность - к блоку рулевого управления.

## Slide 11: Шаг 4: Использование моего блока

## Slide 12: Шаг 4: Turn Degrees Right

## Slide 13: Шаг 4: Turn Degrees Left

## Slide 14: Обсуждение
Что такое лаг гиро датчика?
  Отв.: Показания гиро датчика отстают от реальных значений
Какой есть способ компенсирования лага?
  Отв.: Уменьшить кол-во градусов поворота в программе

## Slide 15: Благодарность
Этот урок создан Sanjay Seshan и Arvind Seshan
Больше уроков доступно на сайте mindlesson.ru и ev3lessons.com
Перевод осуществил: Абай Владимир, abayvladimir@hotmail.com
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.