## Slide 1: EV3 Classroom: Line Follower Proportional
By Sanjay and Arvind Seshan

## Slide 2: Obiectivele lecției
Învățăm cum să creem un Line Follower proporțional
Condiții prealabile:
Line Follower de baza, Line Follower pe culoare, Calibrarea senzorului de culoare, Control Proportional, Blockuri Operator (Blockuri de tip Math)

## Slide 3: Cât de departe este robotul față de linie?
Citirile senzorului de lumină arată cât de ,,întunecată” este suprafața măsurată în medie
Citirile calibrate ar trebui să varieze ca valoare între 100 (pe alb) și 0 (pe negru)
Zona masurata de senzor
Linie
Citire = 100
Citire = 0
Citire = 50
Citire = 25
Citire = 75

## Slide 4: Programul de ,,Line Following”
Calculul erorii cât de departe este robotul față de locul dorit
  Robotul urmărește marginea liniei traiectoria Dorită ar trebui să fie când senzorul citește valoarea 50
  Eroarea ar trebui să arate cât de departe este valoarea citită de senzor față de 50
Realizarea corecției Fă ca robotul să realizeze o mișcare proporțională cu eroarea. Trebuie să înmulțești eroare cu un factor ce scalează ca să determine corecția.
  Ca să urmărească o linie, robotul trebuie să se curbeze spre marginea liniei
  Robotul trebuie să curbeze mai strâns dacă e prea departe de linie
  Cum faci asta: Trebuie să ajustezi input-ul ,,steering-ului“ pe block-ul de mișcare

## Slide 5: Cum faci un Line Follower proportional?
Pseudocod:
Resetează senzorul de rotație (Este necesar doar pentru urmărirea liniei pe o distanță totală)
Eroarea calculată= Distanta față de linie= (Citirea senzorului de culoare- Citirea dorită)
Scalează eroarea ca să determini valoarea corecției. Ajustează factorul scalar pentru a face robotul să urmărească linia mai fin.
Folosește valoarea corecției(calculată în pasul 3) ca să ajustezi corectarea robotului spre linie.

## Slide 6: Provocare
Calculul erorii | 
Distanta fata de linie= (Citirea senzorului- citirea dorită) | 
Calculul/Aplicarea corectiei | 
Scalează eroarea ca să determini valoarea corecției. Folosește asta ca sa ajustezi valoarea corecției pe block-ul de mișcare | 
eroare
eroare

## Slide 7: Line Follower Proportional
Notă: Acest program folosește senzorul în modul ,,reflected light”. Trebuie să calibrezi senzorul de culoare. Dacă nu știi să-l calibrezi, te rog să accesezi lecția noastră despre calibrare.
Partea 1: Calculează eroarea
Scopul e să stăm la marginea liniei (light sensor = 50)
Partea 2: Aplică corecția
Eroarea din partea 1 este înmulțită cu o Constantă a Proporționalității (0.7). Aceasta este diferită la fiecare robot/aplicație. Vezi slide-urile 9-11 ca să înveți cum dai ,,tune” la acest număr.
Line follower ul se termină după 1000 de grade. Schimbă-l în funcție de nevoie.
Resetează senzorul de rotație

## Slide 8: Pas cheie: ,,Tuningul” constantei
Constanta de 0.7 din slideul trecut e specifică robotului nostru – trebuie să tunezi această valoare singur
Această constantă se numește Constanta Proporțională (Proportional Constant), sau Constanta Proporționalității
Cea mai uzuală metodă de tuning este să încerci până îți iese prin ,,trial and error”.
Acest process poate să ia timp. Ai aici câteva sfaturi utile:
  Începe cu constanta ca 1.0 și ajutează cu ± 0.5 la fiecare încercare.
  Ajustează până când controlul devine mai fin.
  Ajusteza ±0.1 pentru tuning fin.

## Slide 9: Control Proportional (Constanta 0.6)
Play video. Turn on volume

## Slide 10: Control Proportional (Constanta 0.8)
Play video. Turn on volume

## Slide 11: Credits
Această lecție de Mindstorms a fost realizată de Sanjay Seshan și Arvind Seshan.
Mai multe lecții sunt disponibile pe ev3lessons.com
Această lecție a fost tradusă în limba română de echipa de robotică FTC – ROSOPHIA #21455 RO20.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.