## Slide 1: INTERMEDIATE PROGRAMMING LESSON
Diferite moduri de mișcare:
Sincronizare, regularizarea puterii, creștere & descreștere

## Slide 2: Obiective
1) Învățăm despre diferite block-uri pentru mișcarea robotului și când le folosim pe fiecare dintre acestea.
2) Învățăm despre regularizarea puterii, sincronizarea motoarelor și creștere/descreștere.

## Slide 3: Moduri diferite de mers înainte/înapoi
Cum sunt acestea diferite unele față de altele? Aflăm din iterațiile de mai jos:
  Regularizarea puterii
  Sincronizarea motoarelor
  Creștere/Descreștere
1
2
3
4

## Slide 4: Regularizarea puterii
Regularizarea puterii încearcă să miște robotul la o viteză target. Folosește un control intern de tip PID pentru a atinge această țintă.
Când un robot are probleme în a se mișca pentru că este foarte greu, trebuie să urce vreo rampă, bateria este moartă sau este blocat, regularizarea puterii îi dă mai multă putere în motoare pentru a ajunge la viteza de target. Aceasta este un lucru bun întrucât asigură deplasarea robotului la viteza previzionată.
De ce ai vrea să utilizezi motoare neregularizate, vreodată?
Dacă nu vreți ca robotul vostru să se împingă în ceva și să se blocheze, renunțați.
Dacă implementați orice cod personalizat de control de tip PID, probabil nu v-ați dori ca PID-ul intern al block-ului să interfereze cu PID-ul vostru.

## Slide 5: Date: Motoare regularizate
Chart: Motoare neregularizate(Block-uri de motoare neregularizate)
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
Motor B | 0 | 380 | 822 | 1263 | 1678 | 2108 | 2537 | 2964 | 3390 | 3816 | 4240 | 4670 | 5106 | 5517 | 5925 | 6369 | 6756 | 7222 | 7609 | 8054 | 8554
Motor C | 0 | 636 | 1060 | 1488 | 1915 | 2344 | 2774 | 3205 | 3631 | 4060 | 4491 | 4921 | 5344 | 5777 | 6206 | 6635 | 7061 | 7491 | 7923 | 8347 | 8914
Chart: Motoare regularizate(2 Block-uri de motoare mari)
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
Motor B | 0 | 557 | 1063 | 1566 | 2074 | 2579 | 3090 | 3597 | 4099 | 4613 | 5119 | 5624 | 6128 | 6632 | 7147 | 7643 | 8151 | 8448 | 8437 | 8432 | 8421
Motor C | 0 | 547 | 1041 | 1538 | 2049 | 2566 | 3082 | 3587 | 4096 | 4579 | 5086 | 5599 | 6107 | 6615 | 7110 | 7613 | 8119 | 8634 | 8870 | 8861 | 8849
Input-urile din block-ul de motoare neregularizate determină viteza în motoare. Cele două motoare performează diferit la aceeași viteză deoarece nu sunt două motoare la fel. (observați decalajul între linii). Pe măsură ce puterea în baterie se descarcă, toate vitezele scad (panta se reduce pentru ambele linii)
Input-urile determină viteza. Regularizarea puterii ajustează puterea pentru a se atinge viteza specificată (observați că liniile se suprapun în cea mai mare parte). Aceasta funcționează până aproape de limita (viteza maximă) a fiecărui motor individual (observați că liniile sar la puterea maximă). Aceasta se întâmplă indiferent de nivelul bateriei. Viteza maximă va scădea atunci când bateria este descarcată dar panta va rămâne aceeași.
Speed (Degrees/10sec)
Speed (Degrees/10sec)
Power
Power

## Slide 6: Motoare sincronizate
Sincronizarea motoarelor se asigură că ambele motoare se învârt în același timp cu aceeași rație fixă.
Dacă o roată se blochează, aceasta previne ca doar o roată să continue să se învârtă.
Dacă ai două motoare care se învârt în același timp, ai un robot care merge drept când una din roți încetinește ca urmare a fricțiunii sau a orice altceva.
Când ai motoare sincronizate cu o ratie, robotul este mai predictibil și are întoarceri mai precise.
Video-uri în slide-ul următor

## Slide 7: Sincronizate vs. Nesincronizate
Motoare sincronizate
Un motor se blochează cauzează ca și celălalt să se oprească
Motoare nesincronizate
Al doilea motor continuă să se învârtă, când primul se blochează
Apasă aici ca să vizualizezi video-urile

## Slide 8: Date: Motoare sincronizate
Chart: Motoare nesincronizate(2 Block-uri de motoare mari)
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
Motor B | 0 | 557 | 1063 | 1566 | 2074 | 2579 | 3090 | 3597 | 4099 | 4613 | 5119 | 5624 | 6128 | 6632 | 7147 | 7643 | 8151 | 8448 | 8437 | 8432 | 8421
Motor C | 0 | 547 | 1041 | 1538 | 2049 | 2566 | 3082 | 3587 | 4096 | 4579 | 5086 | 5599 | 6107 | 6615 | 7110 | 7613 | 8119 | 8634 | 8870 | 8861 | 8849
Chart: Motoare sincronizate (Block-ul Move Steering)
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
Motor B | 0 | 549 | 1061 | 1572 | 2073 | 2579 | 3085 | 3599 | 4104 | 4613 | 5116 | 5618 | 6125 | 6635 | 7145 | 7651 | 8106 | 8150 | 8125 | 8103 | 8107
Motor C | 0 | 579 | 1037 | 1547 | 2059 | 2565 | 3078 | 3585 | 4096 | 4580 | 5090 | 5599 | 6107 | 6611 | 7106 | 7616 | 8082 | 8184 | 8156 | 8135 | 8132
Ambele motoare merg aceeași distanță. Cele două linii se suprapun.
Un motor nu a reușit să țină pasul cu celălat. Aceasta nu se rezolvă pentru că ele sunt nesincronizate.
Speed (Degrees/10 sec)
Speed (Degrees/10 sec)
Power
Power

## Slide 9: Creștere/ Descreștere
,,Ramp up’’ permite robotului să crească viteza gradual la începutul mișcării.
,,Ramp down’’ permite robotului să fâneze gradual la sfârșit
Fără ramp up/ramp down poți vedea robotul că smucește la începutul sau la sfârșitul evoluției.
Robotul tot își va ajusta motoarele după frânare pentru a atinge valoarea țintă a senzorului de rotație și asta tot va fi mai puțin precis.

## Slide 10: Date: Ramping Up/Down
Move + Wait
Move 2 rotation
Mișcarea pentru 2 rotații (linia verde) încorporează ,,ramp up’’ și ,,ramp down’’ pentru a se opri ușor după 2 rotații.
Move + Wait (linii portocalii) au un stop mai dificil ceea ce cauzează robotului să depășească cele 2 rotații și apoi să revină. (observați ridicătura din grafic).
bump
Degrees
Time

## Slide 11: Moduri diferite de mișcare
 |  |  | Putere regularizată | Motoare sincronizate | Ramp Up / Ramp Down
 |  |  | ✔ | ✔ | ✔
 |  |  | ✔ | ✔ | ✔
 |  |  | ✔ | ✗ | ✗
 |  |  | ✗ | ✗ | ✗
1
2
3
4

## Slide 12: ,,Moving Degrees’’ vs. ,,Seconds’’
Mișcare - Grade/Rotații
Block-urile nu sunt complete până când rotația target nu e atinsă.
Așa că ce faci dacă robotul se blochează undeva pe planșă?
  Programul se blochează și nu mai trece niciodată la comanda următoare.
  Va trebui să salvezi robotul și să primești puncte de penalizare.
Mișcare – Secunde
  Mai puțin precisă pentru mișcarea robotului
    Distanța parcursă depinde de viteză, nivelul bateriei, greutatea robotului.
  Trebuie să vă aduceți aminte asta când decideți să utilizați ,,Move secs’’.
  Cu toate acestea, puteți evita blocările
    E.g. Pot fi utile dacă brațul tău atașat se blochează.
Video-uri în slide-ul următor

## Slide 13: Mers înainte - Grade vs. Secunde
Robot blocat
Robotul s-a blocat. Finalizează doar dacă e eliberat.
Robot blocat/eliberat
Robotul se blochează dar finalizează programul (poți auzi sunetul)
Apasă aici ca să vizualizezi video-urile

## Slide 14: Ghid de discuții
 |  |  | Regulated Power | Synchronized Motors | Ramp Up / Ramp Down
1
2
3
4
Fill in the chart below:

## Slide 15: Credits
Această lecție de Mindstorms a fost realizată de Sanjay Seshan și Arvind Seshan.
Mai multe lecții sunt disponibile pe ev3lessons.com
Această lecție a fost tradusă în limba română de echipa de robotică FTC – ROSOPHIA #21455 RO20
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.