## Slide 1: Bluetooth
By Sanjay and Arvind Seshan

## Slide 2: На этом занятии
Научимся использовать Bluetooth на EV3
Научимся отправлять и получать сообщения между бриками EV3

## Slide 3: Что такое Bluetooth?
Bluetooth использует радиочастоты для связи между бриками
EV3 использует Bluetooth, чтобы загружать программы без провода
EV3 также использует Bluetooth для связи с другими бриками EV3

## Slide 4: Зачем использовать Bluetooth на EV3?
Координация нескольких роботов
  Пускай он выполняют одинаковые действия
  Синхронизировать свои действия
Управление большим роботом с несколькими бриками
Альтернатива последовательному подключению бриков: требует меньше проводов, но нужны отдельные программы

## Slide 5: Советы
Дайте каждому брику уникальное имя (Sender и Receiver для этого занятия)
Используйте USB кабель для загрузки программы на брики (вместо Bluetooth). Вы не можете подключиться к EV3s и PC в одно и тоже время
Сначала запускайте робота-receiver затем робота-sender в испытаниях на этом уроке. Это потому, что решение задачи отправляет сообщение только один раз в Испытании 1.

## Slide 6: Активируем Bluetooth на EV3
Включение Bluetooth:
  В меню EV3, откройте 4 вкладку
  Откройте пункт “Bluetooth” и активируйте его
Для подключения к другому брику вернитесь в меню Bluetooth
  Пройдите в “Connections”
  Выберите “Search” и найдите другой брик
Вы также можете управлять связями с помощью блока «Подключение через Bluetooth». На мы не используем этот блок на этом уроке.

## Slide 7: Новый блок: сообщения
Блок «обмен сообщениями» может быть найдет в синей палетке.
Вы будете использовать блок ожидания в режиме «обмен сообщениями»

## Slide 8: Испытание 1
Отправьте сообщение“Hello World” от одного блока другому
Второй брик должен получить и вывести на экран сообщение на 5 секунд
Советы:
  Вам нужно соединить роботов заранее
  Назовите одного робота Sender, другого Receiver для испытания
  Для испытания вам нужно использовать блок «обмен сообщениями»  Отправить  Текст
  Вы будете использовать блок ожидания в режиме «обмен сообщения»  Сравнение  Текст
Видео

## Slide 9: Испытание 1 Решение
Код робота-Sender
Код робота-Receiver
Отправляет сообщение “Hello World” роботу-Receiver. Заголовок сообщения “Greeting” должен совпадать с программой робота-receiver
Ожидать сообщения от первого робота и вывести сообщение на экран на 5 секунд.

## Slide 10: Испытание 2: синхронизация роботов
Двигайте первого робота рукой и отправьте мощность моторов другому роботу
Пусть второй брик получит данные и повторит движения

## Slide 11: Испытание 2 Решение
Код робота-Sender
Код робота-Receiver
Считайте текущую мощность моторов и отправьте их разными сообщениями другому роботу
Считайте два разных сообщения и примените их в блоке независимого управления

## Slide 12: Собираем все вместе
Если вы знаете, как использовать Bluetooth на EV3, вы можете создавать сложные роботов, в которых движение координируется и синхронизируется.
Орел мастера Ли Магпили - пример такого проекта, где сообщения Bluetooth используются для координации движения головы, ног и крыльев. (Фотографии и код размещены с разрешения автора.) Другой брик использовал Bluetooth для удаленного управления Орлом.
Этот проект требует следующие детали:
  5 EV3
  17 Моторов
  2 Датчика касания

## Slide 13: Орел
Это небольшая часть кода Орла. Здесь вы видите, что у Орла есть пять режимов. На этом экране видно, что отправляются сообщения на брики “Legs1” и “Wings”.
Спасибо Мастеру Ли Магпили за то, что он поделился своим кодом с EV3Lessons.

## Slide 14: Благодарность
Этот урок создан Sanjay Seshan и Arvind Seshan
Больше уроков доступно на сайте mindlesson.ru и ev3lessons.com
Перевод осуществил: Абай Владимир, abayvladimir@hotmail.com
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.