## Slide 1: Пропорциональная езда по линии
By Sanjay and Arvind Seshan

## Slide 2: На этом занятии
Оценим и сравним разные способы езды по линии
Изучим концепцию “пропорциональности”, чтобы создать пропорциональную езду по линии
Пререквизиты: Основы езды по линии, Езда по цветной линии, Калибровка датчика цвета, Знакомство с пропорциональным регулятором, Блоки математики, Шины данных

## Slide 3: Разные программы в разных ситуациях
Плавная езда по линии
Почти тоже самое, что и простая езда по линии
Повороты менее резкие
Проблемы с крутыми поворотами
Хорошо для новичков  нужно знать циклы и переключатель
Простая езда по линии
Самая базовая езда по линии
Сильно шатается из-за крутых поворотов
Хорошо для новичков  нужно знать циклы и переключатель
Пропорциональная езда по линии
Использует П-регулятор
Делает пропорциональные повороты
Работает хорошо на прямых и крутых поворотах
Хорошо для продолжающих и продвинутых команд нужно знать блоки математики и шины данных
3-х ступенчатая езда по линии
Лучшая для прямых участков
Мы не рекомендуем к использованию.
Нужно знать вложенные переключатели
Посмотрите видео на следующих 2-ух слайдах.

## Slide 4: Кривая линия: смотрите видео
Плавная езда по линии
Простая езда по линии
Пропорциональная езда по линии
3-х ступенчатая езда по линии

## Slide 5: Прямая линия: смотрите видео
Плавная езда по линии
Простая езда по линии
Пропорциональная езда по линии
3-х ступенчатая езда по линии

## Slide 6: Испытание езды по линии
Испытание 1: Напишите простую езду по линии? Подсказка: обратитесь к уроку Начинающий уровень: простая езда по линии
Испытание 2: Напишите плавную езду по линии? Подсказка: измените параметр поворота в простой езде по линии.
Испытание 3: Напишите 3-ех ступенчатую езду по линии, где робот едет в 3 направления (налево, направо или прямо) основываясь на показаниях датчика цвета?

## Slide 7: Заметка к решениям:
Калибровка:
  Программы используют датчик света в режиме уровня отраженного света
  Вам понадобится откалибровать ваши датчики.
  Обратитесь к продолжающему уровню: калибровка датчика цвета
Порты:
  Датчик цвета подключен к 3 порту.
  Измените под свою сборку.
По какому краю линии:
  Обратите внимание на какой край линии написана программа

## Slide 8: Решение 1: Простая езда по линии

## Slide 9: Решение 2: Плавная езда по линии

## Slide 10: Решение 3: 3-ех ступенчатая езда по линии

## Slide 11: Испытание 4: Пропорциональная езда по линии
Испытание 4: Напишите программу пропорциональной езды по линии, которая изменяет угол поворота в зависимости от расстояния до линии
Псевдокод:
Сбросить энкодер (только при езде на определенное расстояние)
Вычислить ошибку = Расстояние до линии = (Показания датчика цвета – целевое показание)
Масштабируем ошибку, чтобы определить объём поправки (управляющего воздействия). Масштабирование настроить с помощью коэффициента пропорциональности, для плавной езды.
Используем поправку как угол поворота в рулевом управлении.

## Slide 12: Решение: пропорциональная езда по линии

## Slide 13: Подсказки
Вы получите результаты лучше
….если датчики цвета блики к земле (0,5 см)
….если вы откалибруетесь

## Slide 14: Обсуждение
Плавная езда по линии
+
+
-
-
Простая езда по лини
+
+
-
-
Пропорциональная езда по линии
+
+
-
-
3-х ступенчатая езда по линии
+
+
-
-
Заполните плюсы и минусы всех вариантов езды по линии. Подумайте езда по линии удобна для прямых линий или кривых? Будет ли сильно шататься робот?

## Slide 15: Благодарность
Этот урок создан Sanjay Seshan и Arvind Seshan
Больше уроков доступно на сайте mindlesson.ru и ev3lessons.com
Перевод осуществил: Абай Владимир, abayvladimir@hotmail.com
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.