## Slide 1: Înregistrarea Datelor (Partea 1)
By Sanjay and Arvind Seshan

## Slide 2: Obiectivele lecției
Învățăm ce este înregistrarea datelor
Învățăm diferite moduri de a înregistra datele cu EV3
Învățăm cum să utilizăm înregistrarea datelor, înregistrarea datelor de la distanță și caracteristicile de înregistrare a datelor la folosirea senzorului de temperatură.
Cerințe: Trebuie să ai un senzor de temperatură NXT, trebuie să ai versiunea EDU a software-ului EV3 și versiunea Edu a firmware-ului brick-ului.

## Slide 3: Ce este înregistrarea datelor?
Software-ul EV3 furnizează un mod simplu pentru a înregistra continuu citirile într-un fișier a cărui date le poți analiza mai târziu. Aceasta se numește ,,Data Logging’’ (înregistrarea datelor).
De ce să folosim ,,Data Logging’’:
  Fantastică pentru experimente. În Partea 1, vom arăta cum putem înregistra valorile temeperaturii pentru un proiect științific.
  Extraordinară pentru a înțelege block-urile de programare ale robotului. În Partea 2, vă vom arăta cum să utilizezi înregistrările de date pentru a măsura diferența între întoarceri.
  Fantastică pentru a înțelege comportamentul senzorilor. În Partea 3, vă vom arăta cum utilizăm înregistrarea datelor pentru a înțelege detaliile senzorilor cum ar fi senzorul Gyro.

## Slide 4: Cum înregistrezi date pe EV3?
  Înregistrare date live: Colectarea de date în timp real din software-ul EV3
  Înregistrea de date de la distanță: Utilizăm colectarea de date pe brick, pentru a transfera date în computer pentru analiză.
  Înregistrarea datelor pe brick: Rulezi experimentul direct din brick
  Autonom. Colectăm date cu block-ul de înregistrare a datelor. Datele sunt stocate pe brick.
Lecția 1: Experiment Senzorul de Temperatură
Lecția2: Diferența între întoarceri
Sunt 4 moduri de înregistrare a datelor cu EV3 MINDSTORMS:

## Slide 5: Înregistrare date Live
Provocare: Vom utiliza senzorul de temperatură pentru a înregistra temperatura apei care se schimbă.
Alcătuiește propriul experiment. De exemplu, poți încerca să plasezi proba – senzorul de temperatură în recipientul cu apă la temperatura camerei, apoi în recipientul cu apă fierbinte și apoi cu apă rece.

## Slide 6: Înregistrarea de date Live (Senzorul de Temperatură)
Pasul 1:
Începe un nou experiment în proiectul existent
Pasul 2:
Închide Modul Osciloscop
Pasul 3: Alege durata, rata, senzorul și unitățile.

## Slide 7: Înregistrarea de date Live (Senzorul de Temperatură)
Pasul 4:
Toți senzorii conectați la EV3 vor fi automat adăugați. Dacă nu doriți să colectați datele de la un un anumit senzor, apasați pe “X”-ul de lângă el.
Pasul 6: Plaseză proba de temperatură în lichid cald/rece și privește graficul. (vei următorul slide)
Pasul 5: Descarcă și rulează

## Slide 8: Rezultate/Soluția
1. Proba la temperatura camerei plasată în apă fierbinte
2. Temperatura crește
3. Proba scoasă și plasată în apă rece
Un graf similar va apărea live pe ecranul tău.

## Slide 9: Alte moduri de a colecta date
Acum că am încercat înregistrarea live a datelor, să ne uităm la alte moduri de a colecta date când nu avem computerul la îndemână:
  Înregistrarea datelor de la distanță: Utilizează brick-ul pentru a colecta date și transferă datele pe computer pentru analiză acestora.
  Înregistrarea de date pe Brick: Rulează experimentul direct de pe brick

## Slide 10: Înregistrarea de date de la distanță
PASUL 6: Ia robotul undeva și rulează experimentul de pe ecran
PASUL 7: Plasează proba de temperatură în lichid cald/rece
PASUL 1-4: Repetă pașii 1-4 de la înregistrarea datelor live
PASUL 8: Conectează robotul tău și dă click pe iconița de încărcare. În managerul de fișiere de date, alege fișierul corect pentru import.
Iconița de încărcare
Iconița de descărcare
PASUL 5: Apasă pe iconița de descărcare
Aceste iconițe apar doar atunci când te afli într-un EXPERIMENT deschis (nu într-un proiect.

## Slide 11: Utilizarea înregistrării de date pe brick (Partea 1)
PASUL2: Apasă pe cheie pentru a seta senzorii
PASUL 4: Plasează proba senzorul de temperatură în lichid cald/rece.
PASUL 1: Mergi la al treilea tab din meniul brick-ului și alege ,,Datalog’’
PASUL 5: Apasă pe iconița sferă pentru a începe și a opri colectarea de date.
PASUL 3: Apasă pe iconița cu numere pentru a vedea datele de la diferiți senzori

## Slide 12: Înregistrarea datelor pe brick (Partea 2)
Iconița de încărcare
PASUL 7: Conectează robotul tău și apasă pe iconița de încărcare după ce ești în meniul Experiment. În managerul de fișiere de date, alege fișierul corect pentru import.
PASUL 6: Alege un nume pentru fișierul de pe brick.
Aceste iconițe apar doar atunci când te afli într-un EXPERIMENT deschis (nu într-un proiect.

## Slide 13: Pașii următori
Te poți gândi și la alte experimente?
Încearcă înregistrarea de date utilizând alți senzori.
Încearcă să exporți datele tale într-un Excell sau în alt instrument de creeare tabele.
Învață cum să utilizezi înregistrarea autonomă a datelor în partea a doua a seriei de lecții despre înregistrarea de date.

## Slide 14: Credits
Această lecție de Mindstorms a fost realizată de Sanjay Seshan și Arvind Seshan.
Mai multe lecții sunt disponibile pe ev3lessons.com
Această lecție a fost tradusă în limba română de echipa de robotică FTC – ROSOPHIA #21455 RO20.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.