## Slide 1: Întoarceri cu Gyro
By Sanjay and Arvind Seshan

## Slide 2: Obiectivele lecției
Învățăm ce înseamnă ,,lag-ul’’
Învățăm un mod de a corecta ,,lag-ul’’
Să înțelegem de ce este important să explorăm soluții alternative la probleme.
Cerințe:
My Blocks cu Input-uri și Output-uri, Fire de date, Block-uri de Matematică, Loop-uri

## Slide 3: Problema Gyro 2: Lag-ul
Ce este lag-ul?
  Citirile senzorul Gyro sunt întârziate uneori.
Când începe întoarcerea, e nevoie de ceva timp ca senzorul Gyro să înceapă să se schimbe.
Această lecție prezintă un mod de a rezolva ,,lag-ul” la întoarcere: reduce mărimea unghiului de întoarcere pentru a compensa întârzierea.

## Slide 4: Modul Change în block-ul ,,Wait’’
În acestă lecție, vom utiliza block-ul ,,Wait’’(senzorul Gyro) în modul ,,Change’’
Avantajele în comparație cu modul Compare:
  Nu trebuie să resetați senzorul Gyro dinainte.
  Poți măsura dacă valoarea a schimbat gradele target-ul atât prin creștere cât și descreștere ( nu e nevoie să schimbi block-ul wait pentru o întoarcere stânga)
Direcția (primul input) definește:
  0 – verifică dacă valoarea a crescut numărul de grade dorite.
  1 –verifică dacă valorea a scăzut numărul de grade dorit
  2 – verifică dacă valoarea a crescut sau a scăzut numărul de grade dorite.

## Slide 5: Întoarcerea cu senzorul Gyro în 4 pași simpli
Pasul 1: Creează un program simplu de întoarcere cu senzorul Gyro care întoarce 90 de grade utilizând block-ul Wait cu Gyro în modul Change
  Amintește-ți să calibrezi senzorul Gyro înainte de block-ul Wait For (vezi lecția Gyro pentru ajutor)
Pasul 2: Compensează lag-ul
Compensează lag-ul prin reducerea numărului de grade a unghiului de întoarcere pe baza robotului tău. (e.g 86 degrade în loc de 90 de grade)
Utilizează block-ul matematic pentru a creea un calculator automat pentru a compensa întârzierea.
Pasul 3: Creează și leagă firele într-un My Block
Pasul 4: Repetă pașii pentru a face unul pentru întoarcerea stânga și unul pentru întoarcerea dreapta.

## Slide 6: Pasul 1: Întoarcere simplă cu senzorul Gyro

## Slide 7: Pasul 2A: Cum procedăm cu ,,lag-ul’’

## Slide 8: Pasul 2B: Corectare automată pentru ,,Lag’’

## Slide 9: Pasul 3A: Creează un My Block
Evidențiază block-urile și apoi mergi la My Block Builder
Adaugă 2 input-uri: unul pentru putere și al doilea pentru grade
Studiază lecția My Blocks with Inputs & Outputs dacă ai nevoie de ajutor să creezi un My Block.0
B
A

## Slide 10: Pasul 3B: Conectează My Block
grade
putere
Conectează valoarea gradelor în block-ul matematic și puterea in block-ul de move steering.

## Slide 11: Pasul 4: Utilizarea My Block

## Slide 12: Pasul 4: Întoarcere dreapta

## Slide 13: Pasul 4: Întoarcere stânga

## Slide 14: Discuții
Ce este ,,lag-ul’’ senzorul Gyro?
  Răspuns. Citirile senzorului Gyro sunt întârziate în spatele unor citiri adevărate.
Care este singurul mod de compensa întârzierea?
  Răspuns: Reduce numărul de grade până la care întoarce robotul.

## Slide 15: Credits
Această lecție de Mindstorms a fost realizată de Sanjay Seshan și Arvind Seshan.
Mai multe lecții sunt disponibile pe ev3lessons.com
Această lecție a fost tradusă în limba română de echipa de robotică FTC – ROSOPHIA #21455 RO20.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.