## Slide 1: BEGINNER PROGRAMMING LESSON
Afișarea textului și a graficelor

## Slide 2: Obiectivele lecției
Învățăm să utilizăm block-ul Display pentru a afișa text sau imagini.
Întelegem de ce block-ul de display este util în programare.

## Slide 3: Block-ul display
Block-ul Display afișează informații și imagini pe ecran.
Poți localiza locația și mărimea textului.
Poți utiliza același block pentru a afișa citirile senzorilor și instrucțiunile.
Localizat în Tab-ul verde.

## Slide 4: Mai mult despre block-urile de display
Două moduri de afișaje
Modul Pixel (Utilizează imagini și text)
  178 pixeli stânga și dreapta
  128 pixeli sus și jos
Modul Grid (Mai ușor de folosit, merge doar cu modul text)
  22 coloane de 8 pixeli fiecare
  12 rânduri de 10 pixeli fiecare
  Caracterele mici au 1 rând și o coloană.
  Caracterele mari au 2 rânduri și 2 coloane

## Slide 5: Afișarea unui text în modul grid
Text care să fie afișat
Marimea textului
0 – font mic
1 – font mic, îngroșat
2 – font mare
Display Preview
Șterge Ecranul
Coloana pentru a porni display-ul
Linie pentru pornire display
Black/White Display
Marimea textului
Switch Modes
Pasul 1:
Alege block-ul Display
Pasul 2:
Apasă pe iconița “Switch Modes” și alege “text”. Apoi apasă pe “grid”. Iconița se va schimba într-un pătrat cu puncte.
Pasul 3:
Utilizează cutia de sus dreapta pentru a introduce textul pe care vrei să-l afișezi.

## Slide 6: Provocarea 1: block-ul DISPLAY
Poți scrie un program care să afișeze un text în mijlocul ecranului?
  Afișează “Hello World”
Fă ca block-ul display să ruleze 3 secunde.
Poți face robotul să se miște în timp ce face asta?

## Slide 7: Provocarea 1: soluția

## Slide 8: Provocarea 2: două linii de text
Acum dacă vrei să apară “Hello” pe o linie și “World” să apară pe linia următoare?
Indiciu: Vei folosi două block-uri de display și curăță ecranul pentru al doilea block de display, altfel primul cuvânt va dispărea!

## Slide 9: provocarea 2: Soluția

## Slide 10: Afișarea unei imagini în modul pixel
Pasul 1:
Alege block-ul Display
Pasul 2:
Apasă pe “Select Mode” care are o iconiță cu folder și alege “image”
Pasul 3:
Utilizează o cutie goală, sus în dreapta pentru a alege imaginea pe care vrei să-l afișezi.

## Slide 11: Provocarea 3: Block-ul DISPLAY
Poți afișa ochi pe ecran în timp ce robotul se mișcă? Alternează tipurile de ochi care privesc spre stânga și spre dreapta.
  Utilizează block-urile Display, Motor On și Wait
Fii liber să te distrezi cu această provocare!

## Slide 12: Provocarea 3: Soluția
Block de display
Pornește motoarele
Block de așteptare
Motoarele se opresc.

## Slide 13: Ghid de discuții
De ce ai vrea să stii cum să utilizezi block-ul de display?
  Poate ai vrea să știi valoarea senzorului pe care robotul o vede.
  Poate vrei să programezi robotul să se oprească când robotul ajunge la linia roșie dar se oprește înainte.
    Robotul vede acelși lucru ca și tine?
    Poți afișa valoarea pe ecran și să verifici.
Este un fantastic instrument de depanare a codului. Poți învăța despre depanarea codului în lecția noastră pe Intermediate.

## Slide 14: CREDITS
Această lecție de Mindstorms a fost realizată de Sanjay Seshan și Arvind Seshan.
Mai multe lecții sunt disponibile pe ev3lessons.com
Această lecție a fost tradusă în limba română de echipa de robotică FTC – ROSOPHIA #21455 RO20.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.