## Slide 1
EV3 Classroom: Introducerea în funcțiunile brick-ul și software-ul EV3 Classroom
BEGINNER PROGRAMMING LESSON

## Slide 2: Obiectivele lecției
Să învățăm cum operează brick-ul EV3
Să învățăm principalele componente ale software-ului EV3 Classroom. Conectarea la brick-ul EV3
Notă: Această lecție utilizează Software-ul EV3 Education bazat pe scratch (EV3 Classroom). Cu toate acestea, este aceeași versiune de retail.

## Slide 3: Butoanele “Brick-ului”
1 = Înapoi Undo Stop Program Oprește robotul
2 = Buton central Selectează opțiuni Rulează Programe/Proiecte Deschide robotul
3 = L, R, Up, Down Meniuri de navigare
1
2
3
3
3
3

## Slide 4: ecranul “Brick-ului” Screen
Tab-uri pe Ecran
Run Recent Găsește programele/Proiectele în care ai lucrat recent
2. Fișiere-Navigație Găsește toate programele din proiect
3. Aplicațiile Brick-ului Porturile
4. Setări Bluetooth, Wifi, Volum
1
2
3
4

## Slide 5: Porturi, Senzori, motoare
Porturile 1, 2, 3, 4 = Senzori
Ports A, B, C, D = Motoare
Setările de bază sunt Motor drept în C, Motor stânga în B
B
C
Default setup
Front

## Slide 6: EV3 Classroom: să începem
Urmărește pașii de pe ecran și apoi apasă click “START” pentru a accesa mediu de programare.

## Slide 7: EV3 Classroom: acasă
Pornește un proiect nou
Deschide/Salvează Proiect

## Slide 8: Proiectele mele
[1]
[2]
Proiectele mele arată o listă de proiecte pe care le-ați realizat.
Pentru a edita un proiect existent, apasă pe iconița de editare [1] și apoi selectează proiectul pe care dorești să-l modifici. Selectează actiunea dorită (ștergere/multiplicare/renumire [2].

## Slide 9: Proiect nou
Opened Projects
Project Properties Rename Project or Move File to new location (i.e. Save as)
Back to Home
New Project
Toggle between showing all/fewer code blocks
We highly recommend you click this so that it will show all the blocks – our lessons require this.

## Slide 10: Notă despre proiectele pentru utilizatorii ev3-g
Pentru cei obișnuiți cu software-ul Ev3-G bazat pe LABVIEW, nu există diferențe între proiecte și programe în acest software.
Fiecare proiect este un program separat.
Comenzile My Blocks nu pot fi utilizate între proiecte.

## Slide 11: Planșa de programare
Paletă de block-uri
Planșa de programare
Descarcă/rulează
Panou de bord
Pentru a adăuga un comentariu sau ștergere a block-ului, click dreapta pe planșa de programare.

## Slide 12: Meniu HELP
Apasă iconița Settings în Home screen
Navighează la Help pe coloana de pe mâna stânga.

## Slide 13: Paleta de block-uri
Motoare – Controlează motoarele individual
Mișcare – Controlează 2 motoare în același timp cu sincronizare
Display – Scrie pe ecran
Sound – Cântă un sunet
Evenimente – Realizează acțiuni bazate pe evenimente (e.g. senzor sau timer)
Control – Loops, declaratiile if/else, etc.
Senzori – Citește valoarea senzorilor
Operatori – Mathematics și logic
Variabile – Stochezi datele în variabile sau liste
My Blocks – Block-uri customizate
Notă: Pentru a vedea anumite block-uri . Trebuie să apeși “ALL CODEBLOCKS”

## Slide 14: Connectarea la brick
Software-ul se va autoconecta la brick dacă utilizați USB.
Pentru a te conecta la Bluetooth, apasă butonul de conectare. Activați Bluetooth-ul așa cum se arată pe ecran și apasă conenect. În fereastra de dialog, selectează numele brick-ului de EV3.
S-ar putea să fie nevoie să schimbați parola EV3 la 0000 dacă conexiunea nu se realizează.
Wi-Fi nu este suportat de această versiune software-ului.

## Slide 15: CREDITS
Această lecție de Mindstorms a fost realizată de Sanjay Seshan și Arvind Seshan.
Mai multe lecții sunt disponibile pe ev3lessons.com
Această lecție a fost tradusă în limba română de echipa de robotică FTC – ROSOPHIA #21455 RO20.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.