## Slide 1: BEGINNER PROGRAMMING LESSON
Întoarcerea simplă (de bază)

## Slide 2: Obiectivele lecției
Învățăm să rotim robotul cu un număr dorit de grade
Învățăm diferențele dintre întoarcerile de tip SPIN și cele de pivotare
Învățăm cum să programați două tipuri diferite de viraje
Învățăm să scriem un pseudocod

## Slide 3: Întoarceri de pivotare vs rotație
Întoarcere de pivot la 180 de grade
Întoarcere de tip SPIN la 180 de grade
Observați unde s-a oprit robotul în ambele imagini la o întoarcere de 180 de brade.
În întoarcerea de tip Spin, robotul s-a mișcat mult mai puțin, ceea ce face ca acest tip de întoarcere să fie ideale pentru spațiile strâmte. Întoarcerile Spin par a fi mai rapide dar și mai putin precise.
Așa că, atunci când ai o întoarcere de făcut, tu trebuie să decizi care e cea mai potrivită pentru tine!
B
C
Poziția de start
Poziția finală
Motoarele B și C se învârt
B
C
Motorul
B se învârte
Poziția de start
Poziția finală
B
C
B
C

## Slide 4: Cum să faci întoarceri de pivotare și rotire
Valorile direcției |  |  | 
50 | -50 | 100 | -100
Întoarcere pivotantă la dreapta | Întoarcere pivotantă la stânga | Întoarcere prin rotire la dreapta | Întoarcere prin rotire la stânga
Modificați valoarea direcției aici
B
C
B
C
B
C
B
C
Move Steering Block
(bloc de modificare a direcției)

## Slide 5: Efectuarea unei întoarceri pivotante de 90 de grade
Programează-ți robotul să se întoarcă la 90 de grade....Se întoarce robotul efectiv la 90 de grade dacă alegi doar 90 de grade pentru distanță?
B
C
B
C
?
Răspuns: NU! Soluția pe pagina următoare

## Slide 6: cum faci robotul să se întoarcă la 90 de grade?
Răspuns. Încercați să utilizați opțiunea de vizualizare a portului (Port View) pentru a măsura virajul și apoi introduceți numărul corect de grade.

## Slide 7: INSTRUCȚIUNI PENTRU PROFESORI
Împărțiți clasa în grupuri, după cum doriți.
Dați fiecărei echipe o copie a fișei de lucru "Provocări De Întoarcere".
Detaliile provocării se găsesc pe slide-ul 8
Pagina de discuții Slide 9
Soluția provocării pe Slide 10

## Slide 8: PROVOCĂRI DE ÎNTOARCERE
Provocarea 2
Jucătorul tău de baseball robot trebuie să alerge până la a doua bază, să se întoarcă și să revină la prima bază.
Mergi drept. Întoarce-te la 180 de grade și întoarce-te în același loc.
B
C
Provocarea 1
Robotul tău este un jucător de baseball care trebuie să parcurgă toate bazele și să se întoarcă la baza de start.
Poți să îți programezi robotul să se deplaseze înainte și apoi să vireze la stânga?
Folosiți o cutie pătrată sau o bandă adezivă
Poziția de început și final
Prima bază
B
C
A doua bază

## Slide 9: Ghid de discuții în clasă
Ați încercat virajele de PIVOT și SPIN? Ce ați descoperit?
Virajele pivotante au fost bune pentru Provocarea 1, dar pentru Provocarea 2, dacă am folosi viraje pivotante, am fi mai departe de bază.
În ce situații ar funcționa una mai bine decât celălaltă?
Întoarcerile de tip SPIN sunt mai bune pentru viraje strânse (locuri unde nu există suficient spațiu) și e nevoie să rămâneți mai aproape de poziția inițială.
Ce este pseudocodul? De ce credeți că programatorii îl consideră util? (pseudocodul provine din fișa de lucru)
Pseudocodul le permite programatorilor să scrie într-un limbaj comun în engleza/romana simplă înainte de a codifica într-un limbaj de programare. Acesta vă permite să planificați și să gândiți înainte de a vă așeza să programați. Vă permite să vă împărtășiți ideile cu alte persoane cu care lucrați într-un limbaj comun.

## Slide 10: SOLUȚIIle PROVOCĂRIlor
Provocarea 2
Probabil că ați folosit un viraj cu rotire pentru că este mai bun pentru viraje mai strânse și vă aduce mai aproape de punctul de plecare!
Provocarea 1
Probabil că ați folosit o combinație de mișcare a direcției (move steering) pentru a merge în linie dreaptă și de viraje pivotante pentru a ocoli cutia.
B
C
Poziția de început și sfârșit
Prima bază
B
C
A doua bază

## Slide 11: CREDITE
Această lecție de Mindstorms a fost realizată de Sanjay Seshan și Arvind Seshan.
Mai multe lecții sunt disponibile pe ev3lessons.com
Această lecție a fost tradusă în limba română de echipa de robotică FTC – ROSOPHIA #21455 RO20.
Această lucrare este licențiată sub Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.