## Slide 1: УРОК ОТЛАДки
Ошибки ветвления
(the VM Program Instruction Break Error)

## Slide 2: Предыстория
Впервые мы обнаружили “VM Program Instruction Break” ошибку на брике осенью 2013 года во время сезона FLL. Мы искали документацию по данной ошибке, но ничего не нашли. Мы были первыми, кто написал о ней на форуме FLL.
Множество команд FLL и WRO столкнулись с этим. Хотя они упорствовали и пытались найти решение, этого было недостаточно.
Не зная, что вызвало ошибку, было трудно найти постоянное решение. Единственное решение, доступное в то время, было методом проб и ошибок.
Эта презентация раскрывает основные причины и решение.

## Slide 3: Симптомы
Робот завершает исполнение программы и выводит на экран “VM Program Instruction Break”
Добавление кода отладки может привести к появлению ошибки в других местах кода.
Ошибка может появиться даже при минимальных изменениях кода, таких как перемещение относительной позиции двух моих блоков.
Чаще появляется в сложных программах (ошибка чаще выходила по мере добавления кода в наш главный секренсор)
Картинку предоставил David Gilday

## Slide 4: Что такое ВМ?
Виртуальная машина это эмулятор аппаратного обеспечения. “Эмулированная” система может совершенно отличаться от компьютера, на котором запускается ВМ. Например, вы можете запустить ВМ эмуляцию iPhone на вашем ноутбуке, чтобы тестировать ПО телефона.
EV3 использует процессор TI Sitara AM1808 ARM9™ и ОС Linux. Однако код, который вы загружаете в EV3, не является двоичным файлом ARM9. Он содержит «байт-код» EV3, который интерпретируется виртуальной машиной, работающей на EV3.
Байт-код для EV3 определяет простой набор инструкций для выполнения вычислений и доступа к оборудованию, подключенному к EV3 (экран, Bluetooth, двигатели и т. Д.)

## Slide 5: Что такое байткод?
Байт-коды тесно связаны с блоками, которые вы видите в EV3-G. Например:
BYTECODE: OUTPUT_POWER(0,1,50). Эта конкретная команда устанавливает мощность двигателя в порту 1. Другие байткоды фактически запускают и останавливают двигатель
Команда
Брик #
Порт #
Мощность
OUTPUT_POWER(0,1,50)
Чтобы узнать больше, посетите: http://analyticphysics.com/Diversions/Assembly%20Language%20Programming%20for%20LEGO%20Mindstorms%20EV3.htm

## Slide 6: Какую роль занимает ВМ
ВМ находится между вашими программами и ОС запущенной на EV3
Обратите, что такие системы, как ev3dev запускают свой образ Linux с собственными драйверами для железа EV3 (то есть они не используют интерпретатор байт-кода ВМ)
ARM9 ЦПУ
Железо EV3 (экран, датчики, и др.)
Linux
Виртуальная машина
EV3-G Программы
Robot C
Другие языки

## Slide 7: Источник проблемы
Была ли это действительно ошибка ВМ?
  Нет. Оказывается, это проблема с компилятором на вашем компьютере, генерирующим неправильный байт-код. В частности, это была проблема с ветвями в сгенерированном коде.
Что такое ветвистый код?
  Обычно ваш код EV3 исполняет инструкции в последовательном порядке
  Команда ветвления (или перехода) - это команда, которая проверяет условие (например, нажата ли кнопка) и заставляет EV3 переходить к другому набору инструкций, если условие выполняется
  Ветви используются для реализации переключателей, циклов и почти любой команды, которая приводит к различным возможным результатам.
  Байт-код EV3 имеет безусловные ветви, которые всегда переходят на другой фрагмент кода, и условные ветви, которые тестируют один или два фрагмента данных.

## Slide 8: Простое представление
Что происходит при разрыве инструкций программы ВМ: в нижнем случае ветвь прыгает слишком далеко. EV3 пытается интерпретировать, что означает команда «двигатели», и терпит неудачу.
Считка датчика касания
Кнопка нажата?
Повторить
Выкл. все моторы
Нет
Считка датчика касания
Кнопка нажата?
Повторить
Выкл. все моторы
Нет
Что вы хотите, чтобы ваш код делал: в верхней ветке исполнение переходит в начало каждого предложения
Каждое поле является одной инструкцией байт-кода.

## Slide 9: Представление байткода
INPUT_READ (0,0,16,0,pushed)
JR_FALSE(pushed,buttonNotPushed)
JR(buttonPushed)
buttonNotPushed:
buttonPushed:
OUTPUT_STOP(0,1,0)
Считать датчик касания на порту 1 и поместить в переменную “pushed”
Если “pushed” – ложь выйти из цикла переходом в метку buttonNotPushed. Если не нажата, перейти к следующей инструкции.
Вернуться в начало к метке “button pushed”
Метка “buttonNotPushed”
Метка “button pushed”
Остановить мотор B

## Slide 10: Пример байткода
INPUT_READ (0,0,16,0,pushed)
JR_FALSE(pushed,32)
JR(-32)
OUTPUT_STOP(0,1,0)
Фактически исполняемый код не включает метки, но включает смещения.
Длина (или смещение) прыжка выделена красным.
Стрелки указывают на пункт назначения прыжка.
Обратите внимание, переход к началу каждой команды.

## Slide 11: Проблема
Смещение ответвления иногда рассчитывалось неправильно. В этом случае он говорит «33» вместо 32 (красным).
В результате ветвь будет переходить к середине инструкции OUTPUT_STOP. Это похоже на переход к середине предложения. Чаще всего частичная инструкция не имеет смысла, и виртуальная машина отвечает «прерыванием инструкции виртуальной машины».
Иногда частичная команда была допустимой инструкцией - просто не той, которую вы хотели. Следовательно, ваш робот будет действовать неправильно.
INPUT_READ (0,0,16,0,pushed)
JR_FALSE(pushed,33)
JR(-32)
OUTPUT_STOP(0,1,0)

## Slide 12: Почему? И что теперь?
Источником проблемы является то, что компилятор кода на вашем ПК рассчитал неправильную длину ветви (смещение).
LEGO выпустила обновление программного обеспечения для EV3 с исправлением ошибки
  По состоянию на 25.10.2016 г. для домашней и образовательной версии V. 1.2.2 доступны для скачивания
Загрузите и установите обновление на ваш компьютер
  После этого вы можете загрузить любую программу, у которой были такие ошибки, как «VM Instruction Break», которые были вызваны плохими ветками, и просто снова загрузить в EV3. Вновь загруженный код не должен иметь проблем с ветвлением кода.

## Slide 13: SOME LESSONS
Сообщение об ошибках полезно
  Большую часть поиска решения для ошибки «VM Program Instruction Break» составили FLL, команды WRO и другие интузиасты, которые сообщали и обсуждали ошибки
  Аналогично тому, как вы видите сообщение «Сообщить об ошибке» от Google или Microsoft на вашем экране.
Обучение навыкам отладки
  В частности, команды FIRST LEGO League столкнулись с этой ошибкой, поскольку их код стал сложным
  Они упорствовали и работали над этой проблемой как могли.

## Slide 14: Усилия сообщества
Спасибо партнерам сообщества MINDSTORMS, командам FLL, командам WRO, другим строителям сообщества, National Instruments и LEGO, которые работали вместе, чтобы выявить эту ошибку и создать решение.

## Slide 15: Благодарность
Этот урок был сделан Sanjay Seshan и Arvind Seshan
Больше уроков доступно на сайте mindlesson.ru и ev3lessons.com
Перевод осуществил: Абай Владимир, abayvladimir@hotmail
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.