## Slide 1: Датчик цвета HITECHNIC

## Slide 2: На этом занятии
Научимся пользоваться датчиком цвета HiTechnic V.2
Научимся настраивать ваш датчик
Научимся правильно располагать датчик на роботе
Изучим разные режимы датчика

## Slide 3: Скачаем блок
Блок для датчика цвета скачиваем по этой ссылке:
  https://www.hitechnic.com/downloads
Добавьте блок в ваше ПО.
  Если вы не знаете как добавить блок в ПО, обратитесь к уроку “Импорт блоков HiTechnic” на сайт Mindlesson.ru  Робототехника Бонусные уроки программирования

## Slide 4: Настройка под частоту электросети
Зачастую электросети бывают 2 типов частот (50Гц и 60Гц).
Датчик настроен на 60Гц по умолчанию (США, Канада и др.)
Проверьте свою страну по списку по ссылке: https://www.hitechnic.com/colorsensor
Если вам нужно сменить частоту, обратитесь к следующему слайду
Зачастую СНГ – 50Гц

## Slide 5: Настройка под частоту электросети
На данный момент программный блок EV3 «умеет» менять режимы датчика
Установите нужный режим путем запуска программного блока
Это нужно делать только один раз, для одного датчика

## Slide 6: Позиция и угол (от HiTECHNIC)
Датчик цвета V2 работает лучше всего, когда находится на небольшом расстоянии до цели
  Примерно 4 лего блока (см. на картинку)
В идеале датчик должен находиться под углом. Угол предотвращает прямое отражение света от светодиода на датчик. (см. на картинку)

## Slide 7: 4 режима
Режим Color
Режим RGB
Режим Passive
Режим Raw
Может распознать 18 цветов
Выводит Красный, Зеленый, Синий, и Белый в диапазоне от 0 до 255
Выводит Красный, Зеленый, Синий, и Белый вне диапазона 0-255
Показания внешнего освещения
Могут быть использованы для измерения освещения комнаты
Светодиод выключен
Выводит Красный, Зеленый, Синий, и Белый в сыром виде
Этот режим предоставляет сырые данные, не обработанные

## Slide 8: Режим RGB против Passive
Сравнивая показания датчика цвета в режиме Passive в разных условия освещения показывает, что значения зависят от внешнего освещения
В режиме RGB, датчик исключает внешнее освещение
 | Режим RGB Тусклый свет |  |  | Режим RGB Яркий свет |  |  | Режим Passive Тусклый свет |  |  | Режим Passive Яркий свет |  | 
Цвет LEGO | Красный | Зеленый | Синий | Красный | Зеленый | Синий | Красный | Зеленый | Синий | Красный | Зеленый | Синий
Белый | 123 | 123 | 102 | 121 | 122 | 101 | 72 | 61 | 39 | 785 | 1062 | 475
Красный | 64 | 17 | 8 | 63 | 16 | 7 | 47 | 20 | 10 | 1034 | 543 | 185
Желтый | 110 | 80 | 13 | 114 | 83 | 13 | 58 | 40 | 14 | 1851 | 2122 | 392
Зеленый | 14 | 32 | 19 | 10 | 28 | 17 | 11 | 19 | 11 | 183 | 575 | 226
Синий | 10 | 23 | 53 | 10 | 23 | 54 | 12 | 18 | 19 | 106 | 262 | 240
Черный | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 13 | 12 | 8 | 87 | 135 | 65
Коричневый | 21 | 12 | 9 | 20 | 12 | 8 | 21 | 16 | 9 | 324 | 309 | 137

## Slide 9: Больше о режиме RGB
В режиме RGB, датчик измеряет и исключает внешнее освещение
Тем не менее существует ограничение «исключению» внешнего освещения. В очень ярких условиях датчик перегружен (См. значения passive) и не может «исключать» эффективно. Выдавая непредсказуемые показания в режиме RGB.
 | Режим RGB Тусклый свет |  |  | Режим RGB прямые лучи солнца |  |  | Режим Passive Тусклый свет |  |  | Режим Passive прямые лучи солнца |  | 
Цвет LEGO | Красный | Зеленый | Синий | Красный | Зеленый | Синий | Красный | Зеленый | Синий | Красный | Зеленый | Синий
Белый | 123 | 123 | 102 | 0 | 0 | 126 | 72 | 61 | 39 | 37810 | 39305 | 32973
Красный | 64 | 17 | 8 | 0 | 17 | 11 | 47 | 20 | 10 | 37692 | 25968 | 16953
Желтый | 110 | 80 | 13 | 0 | 0 | 33 | 58 | 40 | 14 | 37689 | 39317 | 25230
Зеленый | 14 | 32 | 19 | 8 | 30 | 15 | 11 | 19 | 11 | 20046 | 31605 | 21915
Синий | 10 | 23 | 53 | 12 | 23 | 51 | 12 | 18 | 19 | 21447 | 30028 | 28308
Черный | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 7 | 13 | 12 | 8 | 16012 | 18125 | 13029
Коричневый | 21 | 12 | 9 | 18 | 12 | 9 | 21 | 16 | 9 | 25995 | 23004 | 15443

## Slide 10: Режим Raw против RGB
Проведя тесты, мы обнаружили, что показания в необработанном режиме обрабатываются с помощью линейного уравнения для генерации данных RGB.
Обратите внимание, что разные цвета масштабируются по-разному. Белый может отображаться как [120 красный, 120 зеленый, 120 синий] в режиме RGB, но как [285 красный, 450 зеленый, 300 синий] в режиме Raw
Chart: Режим Raw против RGB датчика цвета HiTechnic
| 121 | 128 | 63 | 66 | 109 | 114 | 11 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 20 | 19 | 123 | 131 | 64 | 63 | 110 | 116 | 10 | 14 | 10 | 11 | 7 | 9 | 21 | 20 | 122 | 128 | 16 | 19 | 78 | 83 | 29 | 28 | 23 | 23 | 6 | 123 | 132 | 17 | 16 | 80 | 86 | 27 | 32 | 23 | 25 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 101 | 105 | 7 | 11 | 13 | 19 | 17 | 54 | 52 | 6 | 8 | 8 | 8 | 102 | 108 | 8 | 5 | 13 | 15 | 18 | 19 | 53 | 53 | 8 | 9 | 9 | 8
 | 287 | 301 | 143 | 150 | 244 | 255 | 41 | 39 | 42 | 41 | 25 | 30 | 56 | 54 | 291 | 311 | 146 | 142 | 247 | 263 | 38 | 46 | 42 | 45 | 27 | 31 | 58 | 55
 | 450 | 472 | 94 | 104 | 296 | 312 | 123 | 120 | 112 | 111 | 50 | 454 | 486 | 98 | 94 | 303 | 324 | 118 | 132 | 114 | 118 | 55 | 57 | 71 | 70 | 74 | 72
 | 266 | 276 | 55 | 76 | 81 | 65 | 61 | 138 | 135 | 38 | 42 | 45 | 44 | 269 | 285 | 56 | 51 | 80 | 87 | 62 | 66 | 136 | 138 | 41 | 44 | 47 | 45

## Slide 11: Полученные уроки
Позиция: следуйте рекомендациям производителя по поводу угла и расстояния до цели.
Настройка: Если вы живете в стране, где частота электросети – 50Гц, вам нужно настроить датчик.
Режим Color: Он может распознать 18 цветов.
Режим Passive: Не исключает внешнее освещение. Этот режим полезен для измерения внешнего освещения.
Raw против RGB: Выходные данные из режима RGB – производные режима Raw. Данные режима Raw конвертируются в данные режима RGB.

## Slide 12: Благодарность
Этот урок был сделан Sanjay Seshan и Arvind Seshan
Больше уроков доступно на сайте mindlesson.ru и ev3lessons.com
Перевод осуществил: Абай Владимир, abayvladimir@hotmail.com
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.